АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В

ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2010г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./, те се подлагат само на хлориране.

Водовземането се осъществява чрез сондажни кладенци. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в сондажите. От тях водата постъпва в черпателни резервоари на помпените станции и чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми.

През изтеклата 2010 година на територията на Област Добрич,   режим във водоподаването не е имало.

По предварителни данни от местното “В и К” за 2010 г. средното денонощно обезпечаване на населението общо за област Добрич с вода е 92 419 м3 за денонощие, за разлика от 2009г. когато общия обем на водоподаване е бил 103 357м3 за денонощие.

С оглед осигуряване на качествена питейна вода на населението от област Добрич, РЗИ - Добрич извърши следните дейности:

# Оценка на качеството на питейно – битовите води както при водоизточника /помпена станция, сондажен кладенец/, така и на място при консуматора, т.е. от водопроводната мрежа на населените места. За целта е разработена и се изпълнява съвместно с “В и К” специална мониторингова програма с лъчево пробонабиране и изследване на питейни води при крана на консуматора.

# Програмата е в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. Участници в мониторинга са “В и К “ ЕООД – Добрич в качеството си на производител и  РЗИ – Добрич – в качеството си на контролен орган на Държавния здравен контрол.

Контролът върху качеството на питейната вода РЗИ-Добрич осъществи чрез извършването на планов и периодичен мониторинг по предварително изготвен график. Пробонабирана е питейна вода  от  пунктове от крана при консуматора, от помпените станции подаващи питейна вода за града, от местни и ведомствени водоизточници;

Броят на пробите вода от всяко населено място и кратността на пробонабиране са определени в съответствие с Наредба № 9.

В някои от населените места на областта ( гр. Добрич и по- големите селища от курортната зона ) е определена по - висока честота на пробонабиране поради:

- амортизирана водопроводна мрежа, с чести аварии, съответно ремонти, а също и подмяна в много нейни участъци;

- повишено водопотребление в населените места от курортната зона през летния сезон.

Периодично в зависимост от получените резултати от мониторинга, честотата на пробонабиране и анализ се актуализира.

Със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич са определени координатори на дейността по контрола на водата за питейно - битови цели.

При установяване на отклонения в качеството на водата за питейно битови цели се извършва повторно пробонабиране от съответния пункт. Когато проблемът персистира, се извършват съвместни проверки с представители на фирма “В и К“, помпиера, техническия ръководител и евентуално кмета на съответното населено място. Оздравителните мерки се възлагат чрез предписание до експлоатационното дружество. За изтеклата 2009г. са издадени 27 предписания до В и К.

Кметът и общопрактикуващият лекар в селището се уведомяват за разпоредените от РИОКОЗ-Добрич мерки.

При констатиране на отклонения от изискванията на Наредба № 9, РЗИ-Добрич незабавно информира “В и К”.

При отклонения от качеството на водите, които могат да създадат риск за здравето, се подготвя информация до потребителите, чрез сайта на РЗИ-Добрич и/или чрез медиите, която включва допълнително съответни разяснения, препоръки и мерки, предприемани с оглед недопускане неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите.

В мониторинговата програма за качеството на питейната вода са планирани за пробонабиране и анализ 530 проби вода за пиене. От тях 443 проби са планирани за анализ по показателите за постоянния мониторинг, 87 по показателите за периодичния мониторинг.

Всички планирани лъчови пробонабирания по съвместната мониторингова програма с фирма “В и К” ЕООД - Добрич са осъществени.

Съгласно Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека и  във връзка с писмо на МЗ през третото тримесечие на 2007г. е преструктурирана мониторинговата програма по “зони на водоснабдяване”, съвместно с ВиК. На територията на  област Добрич са обособени  общо 79 зони- 66 зони на водоснабдяване  с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 13 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включвали повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им.

Област Добрич:

При лъчевото пробонабиране, осъществявано съвместно с “ВиК” в КП при консуматорите резултатите сочат, че 21.0% от пробите са с отклонения от здравните норми (фиг.1), от тях 8.0 % са нестандартни по микробиологични показатели, 12.0 % - по химични и 1.0% от пробите са нестандартни и по двата вида показатели.

Фигура 1

Фигура 2

На територията на област Добрич с отклонения по показател остатъчен хлор са 16 проби или 2,9% (фиг. 2). Тези отклонения се наблюдават в 14 населени места:

  - с. Стефаново-0,77 мг/л.

  - с.Пчелино-0,71 мг/л.

  - с.Славеево -0,78 мг/л.

  - с.Одърци-0,80 мг/л.

  - с.Бранище-0,66 мг/л.

  - с.Долина -0,80 мг/л.

  - с.Одринци – 1,95 мг/л.

  - с.Средина-0,8 мг/л.

  - с.Калина-0,8 мг/л.

  - с.Великово-1,95 мг/л.

  - с.Иречек-0,79 мг/л.

  - с.Видно-0,77 мг/л.

  - с.Кранево-0,97 мг/л.

  - 3 проби - 0,90; 1,38 и 1,81 мг/л. в град Шабла.

Наблюдава се затвърждаване броя на нестандартните проби по показател остатъчен хлор, ако за  2009г. са били 17 бр., то за отчетната 2010г. техният брой е 16 бр.

В таблица 1 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най – добри качества е консумирало населението от община гр.Добрич, община Ген.Тошево и община Крушари (фиг.3,4,5 и 6), а с най – незадоволително качество – жителите на община Каварна.

таблица 1

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по химични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 93,0 | 2,0 | 4.0 | 1,0 |
| Добричка | 77,6 | 14,7 | 7,8 | 0 |
| Балчик | 79,0 | 7,0 | 2,0 | 2 |
| Каварна | 42,0 | 9.6 | 43.0 | 6.0 |
| Шабла | 75,0 | 0 | 25,0 | 0 |
| Г.Тошево | 84.0 | 0 | 16,0 | 0 |
| Крушари | 83,0 | 7,0 | 5,0 | 5.0 |
| Тервел | 80,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| Общо за областта | 79,0 | 8.0 | 12.0 | 1,0 |

Фигура 3

При сравняване качеството на водите за две годишен период от време в различните общини констатираме, че в общини  Тервел, Крушари и Тошево, състоянието се е подобрлило. При останалите общини съществува леко задържане или почти не се наблюдава   разлика в сравнение с предходната година (фиг.3).

Фигура 4

Както при нестандартните проби по микробиологични показатели, така и при пробите с химични отклонения, състоянието е влошено.

Фигура 5

Видно от фигура 6, имаме несъответствия едновременно и по двата показателя в общините Добрич, Балчик, Крушари и община Каварна, или 1,0% несъответствие.

Фигура 6

Област Добрич обхваща 4 719 км2. от които 3 800 206 дка. са обработваема земя. На територията има 20 700 стопанства. Отклоненията по показател нитрати се свързват с използваните в селското стопанство торове и препарати.

Община град Добрич:

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната неравномерност на консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър – посока гр. Варна и един водоем в местността “Дъбовете” – посока гр. Шумен. Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3.

По данни на “В и К” общото водопотребление за 2010г.в гр.Добрич е 42 454 м3 за 1 денонощие.

Фигура 9

През 2010 г. от мониторинга по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните проби питейни води, 8 от тях  не отговарят на Наредба № 9/16.03.01 г.

- по микробиологични показатели 2 бр.проби(коли форми и ешерихия коли 9/100) са регистрирани  в два пункта.

-  по физикохимични показатели, отклонения за 2010г. 5 бр. проба /цвят и мътност и нитрати/.

- по физикохимични и микробиологични показатели,1 бр. проба (нитрати 78 мг/дм3, коли форми и ешерихия коли 8/100 и ентерококи 5/10) по ул.”Антон Стоянов”/индустриална зона.

Община Добричка:

Общината се състои от 67 села, разположени на обща площ 1298 км2.

В кметствата са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и района на “Шевели могила”.

За изтеклата 2010г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 8 162 м3 за денонощие питейни води.

Фигура 10

За 2010г. регистрираните нестандартни проби са 26 на брой или 22,4%, от 15 селища на територията на общината, за разлика от предходната 2009г. когато те са били 27 на брой,/22,3% от 25 селища/. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 14,7% или 17 бр.от пробите: са с отклонения (коли форми и ешерихия коли 2/100).

- по химични показатели-7,8% или 9 бр.от пробите не отговарят, като 7 от тях имат отклонения по показател остатъчен хлор и 2 бр. по нитрати в с. Златия - 62 мг/дм3 и в с. Миладиновци-65 мг/дм3.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Добричка се вижда, че е налице трайно подаване към консуматорите на води с отклонения по химични и микробиологични показатели от законово регламентираните качествата.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”.

През 2010г. година не е въвеждано режимно водоснабдяване на населените места в общината. Общото водопотребление в общината е 18 501 м3 за денонощие.

Фигура 11

През изтеклата 2010г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места и КК”Албена” със 69 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 12 на брой, или 21,0% (фиг.11). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- микробиологични показатели – седем проби 2/100 коли форми и ешерихия коли в селата Карвуна, Дропла, Пряспа, Царичино, Змеево, Ляхово и Вилна зона Балчик-„Фиш-Фиш”.

- химични показатели – четири нестандартни проби, от които 2бр. по показател желязо-330 мg., 1бр. по показател нитрати-62 мг/дм3 и 1бр. по показател остатъчен хлор – 0,97 мg.в гр.Балчик.

- по физикохимични и микробиологични показатели,1 бр. проба (желязо 240 мг, коли форми и ешерихия коли 16/100).

Община Каварна:

Територията на Община Каварна, с площ 483км2, обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места -1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

През всичките месеци на 2010 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване. Общото водопотребление за общината е 5 505 м3.

Фигура 12

През изтеклата 2010г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места  със 54 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 31 на брой, т.е. 58.0% (фиг.12) и са от общо 19 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. по:

- микробиологични показатели –9,0% от пробите:5 бр.проби коли форми и ешерихия коли 2/100 в селата Белгун, Нейково и Септемврийци.

- химични показатели: нитрати в питейните води са регистрирани при 23 от пробите в селата: Било, Крупен, Селце, Хаджи Димитър, Горун, Тюленово, Българево, Св.Никола, Русалка, Камен бряг, Пор.Чунчево, Могилище, Нейково, и гр.Каварна, като отклоненията варират от 60 мг/дм3 до 126 мг/дм3.

- 3  проби са едновременно нестандартни по микробиологични и                      физико-химични показатели: в селата Било и Свети Никола.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ. Каварна се вижда, че в някои населени места  е налице периодично подаване към консуматорите на води с отклонения от законово-регламентираните качества. Причината за част от отклоненията е следствие на реконструкции във водопроводната мрежа и изграждане на нови водопроводи.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включват издаване на предписания,  повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им, както и информиране на населението.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

През 2009 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 4 133 м3 за денонощие.

Фигура 13

През изтеклата 2010г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 32 проби по химични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 8 на брой, т.е. 25,0%(фиг.13) и са от общо 6 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са:

- микробиологични показатели – пет нестандартни проби-2/100 коли форми в селата: Захари Стояново, Черноморци, Дуранкулак, Ваклино и Езерец.

-  химични показатели – с отклонения по показател остатъчен хлор са 3 бр. проби в град Шабла (0,9,1,38 и 1,81 mg/l.), с нитрати в питейните води са регистрирани четири броя проби от 60 до 76 мг/дм3  в град Шабла и 1 бр.проба несъответстваща по показател хлориди 260 mg/l.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв.км. На нейната територия има 41 селища - 1 град и 40 села. Обработваемата земя е 800 000 дка.

През 2010 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 8 726 м3 за денонощие.

Фигура 14

През изтеклата 2010г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места със 70 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 11 на брой, т.е. 16,0% (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по:

- химични показатели –16,0% или 11 от пробите: нитрати в питейните води и отклонения по показател остатъчен активен хлор са регистрирани в селата: Красен, Сираково, Великово, Калина и Средина от 68 мг/дм3 до 85 мг/дм3-нитрати и един брой несъответствие по показател желязо в с.Капиново – 310 мg.

- микробиологични показатели-не са установени отклонения.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 19 населени места - всичките от селски тип.

През 2010г. не е имало режимно водоподаване.

По данни на ”В и К”, жителите от общината са с най – ниска консумация на питейни води в областта– 1 419 м3 за денонощие.

Фигура 15

През изтеклата 2010г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 42 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 7 на брой, т.е. 17,0% (фиг.15). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по микробиологични показатели – 5,0% или две от пробите са нестандартни - 2/100 коли форми в с.Северняк.

Три са замърсяванията с нитрати в питейните води и са регистрирани само в село Капитан Димитрово -146,5 мг/дм3 и 176 мг/дм3.

Две са нестандартните проби едновременно и по двата показателя-70 мг/дм3 нитрати и 36/100 коли форми и ешерихия коли в с.Телериг и в с. Ефр.Бакалово.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Крушари се вижда, че в село Кап.Димитрово е налице постоянно подаване към консуматорите на вода с отклонения от законово регламентираните качества и по двата  показателя.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

През 2010г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на ”В и К” водопотреблението в общината е 3 519 м3 за денонощие.

Фигура 16

През изтеклата 2010г. чрез лъчево пробонабиране са обработени 54 проби по химични и микробиологични показатели от 26 населени места. Регистрирани са 11 проби нестандартни по микробиологични показатели - 20,0%.

Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са  по:

- Микробиологични показатели: от 2/100 до 36/100 коли форми и ешерихия коли в селата: Кладенци, Каблешково,Полк.Савово, Войниково, Коларци, и Жигларци.

- Химични показатели: няма отклонения по този показател.

Изводи:

    - Средното водопотребление за страната е около 90-100 л/ж/днщ., като 50% от подаваната вода с питейни качества е загуби по водопроводната мрежа. В област Добрич живеят 199 хил. 705 жители и водозахранването е недостатъчно-общо 92 419 м3/днщ,. Същевременно съществуват резервни мощности, неизползвани в момента.

    - Наблюдава се недостиг на вода във всички общини.

    - Не се наблюдава влошаване в качествата на водите за питейно-битови нужди, съпоставено в годините назад.

    - Не са предприети мерки за определяне на санитарно охранителни зони.

    - Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно – чревни инфекции няма доказана причинно-следствена  връзка.

Изготвил :

Главен инспектор - еколог в дирекция “ ПБПЗ” при РЗИ-Добрич

Надежда Павлова