АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В

ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2011г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, /ДВ,  бр.30/01г./, те се подлагат само на хлориране.

Водовземането се осъществява чрез сондажни кладенци. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в сондажите. От тях водата постъпва в черпателни резервоари на помпените станции и чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми.

През изтеклата 2011 година на територията на Област Добрич,   режим във водоподаването не е имало.

С оглед осигуряване на качествена питейна вода на населението от област Добрич, РЗИ - Добрич извърши следните дейности:

Оценка на качеството на питейно – битовите води както при водоизточника /помпена станция, сондажен кладенец/, така и на място при консуматора, т.е. от водопроводната мрежа на населените места. За целта е разработена и се изпълнява съвместно с “В и К” специална мониторингова програма с лъчево пробонабиране и изследване на питейни води при крана на консуматора.

Програмата е в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. Участници в мониторинга са “В и К “ ЕООД – Добрич в качеството си на производител и  РЗИ – Добрич – в качеството си на контролен орган на Държавния здравен контрол.

Контролът върху качеството на питейната вода РЗИ-Добрич осъществи чрез извършването на планов и периодичен мониторинг по предварително изготвен график. Пробонабирана е питейна вода  от  пунктове от крана при консуматора, от помпените станции подаващи питейна вода за града, от местни и ведомствени водоизточници;

Броят на пробите вода от всяко населено място и кратността на пробонабиране са определени в съответствие с Наредба № 9.

В някои от населените места на областта ( гр. Добрич и по- големите селища от курортната зона ) е определена по - висока честота на пробонабиране поради:

- амортизирана водопроводна мрежа, с чести аварии, съответно ремонти, а също и подмяна в много нейни участъци;

- повишено водопотребление в населените места от курортната зона през летния сезон.

Периодично в зависимост от получените резултати от мониторинга, честотата на пробонабиране и анализ се актуализира.

Със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич са определени координатори на дейността по контрола на водата за питейно - битови цели.

При установяване на отклонения в качеството на водата за питейно битови цели се извършва повторно пробонабиране от съответния пункт. Когато проблемът персистира, се извършват съвместни проверки с представители на фирма “В и К“, помпиера, техническия ръководител и евентуално кмета на съответното населено място. Оздравителните мерки се възлагат чрез предписание до експлоатационното дружество. За изтеклата 2011г. са издадени 27 предписания до В и К.

Кметът и общопрактикуващият лекар в селището се уведомяват за разпоредените от РЗИ-Добрич мерки.

При констатиране на отклонения от изискванията на Наредба № 9, РЗИ-Добрич незабавно информира “В и К”.

При отклонения от качеството на водите, които могат да създадат риск за здравето, се подготвя информация до потребителите, чрез сайта на РЗИ-Добрич и/или чрез медиите, която включва допълнително съответни разяснения, препоръки и мерки, предприемани с оглед недопускане неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите.

В мониторинговата програма за качеството на питейната вода са планирани за пробонабиране и анализ 553 проби вода за пиене. От тях 466 проби са планирани за анализ по показателите за постоянния мониторинг, 87 по показателите за периодичния мониторинг.

Всички планирани лъчови пробонабирания по съвместната мониторингова програма с фирма “В и К” ЕООД - Добрич са осъществени.

Съгласно Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека и  във връзка с писмо на МЗ през третото тримесечие на 2007г. е преструктурирана мониторинговата програма по “зони на водоснабдяване”, съвместно с ВиК. На територията на  област Добрич са обособени  общо 79 зони- 66 зони на водоснабдяване  с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 13 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и /или/ с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включвали повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им.

Област Добрич:

При лъчевото пробонабиране, осъществявано съвместно с “ВиК” в КП при консуматорите резултатите сочат, че 20.0% от пробите са с отклонения от здравните норми (фиг.1), от тях 6.0 % са нестандартни по микробиологични показатели, 13.0 % - по химични и 1.0% от пробите са нестандартни и по двата вида показатели.

Фигура 1

Фигура 2

На територията на област Добрич с отклонения по показател остатъчен хлор са 41 проби или 6,9% (фиг. 2). Тези отклонения се наблюдават в 35 населени места:

  - с. Пряспа – 0,7 мг/л., 0,5 мг/л.

  - с. Дропла – 0,6 мг/л.

  - с. Змеево – 0,5 мг/л.

  - с. Плачи дол – 0,5мг/л., 0,6 мг/л.

  - с Драганово – 0,8 мг/л.

  - с. Ведрина – 1,1 мг/л.

  - с. Опанец – 0,7 мг/л.

  - с. Богдан – 0,7 мг/л.

  - с. Стожер – 1,6 мг/л.

  - с. Бистрец – 0,9 мг/л.

  - с. Габер – 0,8 мг/л., 1,1 мг/л.

  - с. Александрия – 1,7 мг/л.

  - с. Крушари – 1,0 мг/л., 0,8 мг/л.

  - с. Малина – 2,6 мг/л., 1,1 мг/л.

  - с. Камен бряг – 8,0 мг/л.

  - с. Горун – 7,2 мг/л.

  - с. Поручик Чунчево – 7,9 мг/л.

  - с. Владимирово – 1,2 мг/л.

  - с. Бдинци – 1,2 мг/л.

  - с. Орлова могила – 1,2 мг/л.

  - с. Хитово – 0,5 мг/л.

  - с. Бежаново – 1,6 мг/л.

  - с. Стефаново-0,7 мг/л.

  - с.Пчелино-0,6 мг/л.

  - с.Славеево -0,8 мг/л., 0,5 мг/л.

  - с.Одърци-0,8 мг/л., 0,7 мг/л.

  - с.Бранище-0,66 мг/л.

  - с.Долина -0,80 мг/л.

  - с.Одринци – 1,95 мг/л.

  - с.Средина-0,8 мг/л.

  - с.Калина-1,2 мг/л.

  - с.Великово-1,7 мг/л.

  - с.Свети Никола - 0,52 мг/л.

  - с.Божурово - 0,7 мг/л.

  - с.Росеново - 0,7 мг/л.

Наблюдава се затвърждаване броя на нестандартните проби по показател остатъчен хлор, ако за  2010г. са били 16 бр., то за отчетната 2011г. техният брой е 41 бр., което е три пъти повече от предходната.

Област Добрич обхваща 4 719 км2. от които 3 800 206 дка. са обработваема земя. На територията има 20 700 стопанства. Отклоненията по показател нитрати се свързват с използваните в селското стопанство торове и препарати.

В таблица 1 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най – добри качества е консумирало населението от община гр.Добрич, Балчик, община Ген.Тошево, Тервел и община Шабла (фиг.3,4,5 и 6), а с най – незадоволително качество – жителите на община Каварна.

таблица 1

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по химични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 96,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Добричка | 75,8 | 5,8 | 18,3 | 0 |
| Балчик | 87,0 | 3,0 | 10,0 | 0 |
| Каварна | 30,0 | 21,0 | 45,0 | 4,0 |
| Шабла | 78,9 | 2,65 | 15,8 | 2,65 |
| Г.Тошево | 85.0 | 3,0 | 12,0 | 0 |
| Крушари | 57,0 | 10,0 | 30,0 | 3.0 |
| Тервел | 90,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| Общо за областта | 80,0 | 6.0 | 13.0 | 1,0 |

Фигура 3

При сравняване качеството на водите за две годишен период от време в различните общини констатираме, че в общини  Тервел, Балчик и община Добричка, състоянието се е подобрило. При останалите общини съществува или леко задържане или повишаване броя на стандартните проби в сравнение с предходната година (фиг.3).

Фигура 4

Както при нестандартните проби по микробиологични показатели, така и при пробите с химични отклонения, състоянието е влошено.

Фигура 5

Видно от фигура 6, имаме несъответствия едновременно и по двата показателя в общините Добрич, Шабла, Крушари и община Каварна, или 1,0% несъответствие.

Фигура 6

Фигура 7

Община град Добрич:

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната неравномерност на консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър – посока гр. Варна и един водоем в местността “Дъбовете” – посока гр. Шумен. Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3.

По данни на “В и К” общото водопотребление за 2011г.в гр.Добрич е 6 936 м3 за 1 денонощие или 74 л/ж/днщ.

Фигура 8

През 2011 г. от мониторинга по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните проби питейни води, 8 от тях  не отговарят на Наредба № 9/16.03.01 г.

- по микробиологични показатели 2 бр.проби(коли форми и ешерихия коли 9/100) са регистрирани  в два пункта.

-  по физикохимични показатели, отклонения за 2011г. 1 бр. проба /нитрати 84 мг/л./.

- по физикохимични и микробиологични показатели,1 бр. проба (нитрати 70 мг/дм3, коли форми  8/100) - ”Савимекс”.

Община Добричка:

Общината се състои от 67 села, разположени на обща площ 1298 км2.

В кметствата са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и района на “Шевели могила”.

За изтеклата 2011г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 1 573 м3 за денонощие или 59 л/ж/днщ. питейни води.

Фигура 9

За 2011г. регистрираните нестандартни проби са 29 на брой или 24,2%, от 21 селища на територията на общината, за разлика от предходната 2010г. когато те са били 22 на брой,/22,3% от 15 селища/. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 5,8% или 7 бр.от пробите: са с отклонения (коли форми и ешерихия коли 2/100).

- по химични показатели - 18,3% или 22 бр.от пробите не отговарят и имат отклонения по показател остатъчен хлор.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ. Добричка се вижда, че е налице трайно подаване към консуматорите на води с отклонения по химични и микробиологични показатели от законово регламентираните качествата.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”.

През 2011г. година не е въвеждано режимно водоснабдяване на населените места в общината. Общото водопотребление в общината е 1 945 м3 за денонощие или 84 л/ж/днщ..

Фигура 10

През изтеклата 2011г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места и КК ”Албена” със 70 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 9 на брой, или 13,0% (фиг.10). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са както следва:

- микробиологични показатели – две проби 2/100 коли форми  в КК Албена и Вилна зона Балчик-„Фиш-Фиш”.

- химични показатели – седем нестандартни проби, от които 2 бр. по показател желязо в с. Стражица - 220 мg. и в град Балчик – 2810 мg. и 5 бр. по показател  по показател остатъчен хлор.

- по физикохимични и микробиологични показатели-отклонения няма.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна, с площ 483км2, обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места -1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

През всичките месеци на 2011 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване. Общото водопотребление за общината е 1 338 м3 на денонощие или 76 л/ж/днщ.

Фигура 11

През изтеклата 2011г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места  със 47 проби по химични и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 33 на брой, т.е. 70,0% (фиг.11) и са от общо 19 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. по:

- микробиологични показатели – 21,0% от пробите: 10 бр.проби коли форми и ешерихия коли 2/100 в селата Могилище, Било, Божурец и град Каварна.

-    химични показатели: нитрати в питейните води са регистрирани при 21 от пробите в селата: Било, Крупен, Селце, Хаджи Димитър, Горун, Тюленово, Българево, Св.Никола, Русалка, Камен бряг, Пор.Чунчево, Могилище, Нейково, и гр.Каварна, като отклоненията варират от 50 мг/дм3 до 100 мг/дм3.

- 2  проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели: в село Било и град Каварна.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ. Каварна се вижда, че в някои населени места  е налице периодично подаване към консуматорите на води с отклонения от законово-регламентираните качества. Причината за част от отклоненията е следствие на реконструкции във водопроводната мрежа и изграждане на нови водопроводи.

Мерките спрямо получените отклонения в качеството на изследваните води най-често са включват издаване на предписания,  повторно пробонабиране и анализ на вода, изясняване  причините и предприемане на необходимите действия за отстраняването им, както и информиране на населението.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

През 2011 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 514 м3 за денонощие или 84 л/ж/днщ..

Фигура 12

През изтеклата 2011г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 38 проби по химични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 8 на брой, т.е. 21,1% (фиг.12) и са от общо 6 селища. Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са:

- микробиологични показатели – една е нестандартната проба - 2/100 коли форми в село Тюленово.

-  химични показатели – с отклонения по показател остатъчен хлор е 1 бр. проба в село Горун - 7,2 mg/l., с нитрати в питейните води са регистрирани два броя проби от 60 до 76 мг/дм3  в село Горун и 3 бр.проби несъответстващи по показател хлориди 254 mg/l и 262 mg/l.

- 1  проба е едновременно нестандартна по микробиологични и физико-химични показатели  в село Тюленово – нитрати 72 mg/l и коли форми и ешерихия коли 2/100.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв.км. На нейната територия има 41 селища - 1 град и 40 села. Обработваемата земя е 800 000 дка.

През 2011 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 1 178 м3 за денонощие или 58 л/ж/днщ.

Фигура 13

През изтеклата 2011г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места със 76 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 11 на брой, т.е. 15,0% (фиг.13). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по:

- химични показатели –12,0% или 9 от пробите: нитрати в питейните води и отклонения по показател остатъчен активен хлор са регистрирани в селата: Бежаново, Спасово, Великово, Калина, Малина и Средина.

- микробиологични показатели - 3% или 2 от пробите са нестандартни по показатели коли форми и ешерихия коли 2/100 и 3/100 в селата Присад и Спасово.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 19 населени места - всичките от селски тип.

През 2011г. не е имало режимно водоподаване.

По данни на ”В и К”, жителите от общината са с най – ниска консумация на питейни води в областта– 227 м3 за денонощие, или 30 л/ж/днщ, което е абсолютен недостиг.

Фигура 14

През изтеклата 2011г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 30 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 13 на брой, т.е. 43,0% (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са по микробиологични показатели – 10,0% или 3 бр. от пробите са нестандартни - 2/100 коли форми в селата: Крушари, Полоковник Дяково и Поручик Кърджиево.

Три са замърсяванията с нитрати в питейните води и са регистрирани в село Капитан Димитрово -350 мг/дм3 , село Ефрейтор Бакалово – 60 мг/дм3 и в село Телериг - 55 мг/дм3. По показател остатъчен хлор 6 бр. са нестандартните проби в селата: Бистрец, Габер, Александрия, Крушари, като отклоненията варират от 0,8  mg/l до 1,7 mg/l.

Една е нестандартната проба едновременно и по двата показателя - 174 мг/дм3 нитрати и 6/100 коли форми в с.Капитан Димитрово.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в общ.Крушари се вижда, че в село Кап.Димитрово е налице постоянно подаване към консуматорите на вода с отклонения от законово регламентираните качества и по двата  показателя.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

През 2011г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на ”В и К” водопотреблението в общината е 1 108 м3 за денонощие или 39 л/ж/днщ.

Фигура 15

През изтеклата 2011г. чрез лъчево пробонабиране са обработени 40 проби по химични и микробиологични показатели от 26 населени места. Регистрирани са 4 проби нестандартни по микробиологични показатели - 10,0%.

Отклоненията от Наредба № 9/16.03.01 г. са  по:

- Микробиологични показатели: от 2/100 до 31/100 коли форми и ешерихия коли в селата: Кочмар, Мали извор, Безмер и Орляк.

- Химични показатели: няма отклонения по този показател.

Изводи:

    - Средното водопотребление за страната е около 90-100 л/ж/днщ., като 50% от подаваната вода с питейни качества е загуби по водопроводната мрежа. В област Добрич живеят 189 хил. 677 жители и водозахранването е недостатъчно-общо 79 л/ж/днщ,. Същевременно съществуват резервни мощности, неизползвани в момента.

    - Наблюдава се недостиг на вода във всички общини.

    - Не се наблюдава влошаване в качествата на водите за питейно-битови нужди, съпоставено в годините назад.

    - Не са предприети мерки за определяне на санитарно охранителни зони.

    - Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно – чревни инфекции няма доказана причинно-следствена  връзка.

Изготвил :

Главен инспектор - еколог в дирекция “ ПБПЗ” при РЗИ-Добрич

Надежда Павлова