АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ЗА 2013 г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, (Обн. в ДВ  бр.30/2001г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява чрез сондажни кладенци. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в сондажите. От тях водата постъпва в черпателни резервоари на помпените станции и чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми.

По данни на „В и К“ ЕООД, през изтеклата 2013 година на територията на Област Добрич,   режим във водоподаването не е имало.

С оглед осигуряване на качествена питейна вода на населението от област Добрич, РЗИ - Добрич е извършила следните дейности:

Оценка на качеството на питейно – битовите води се извършва както при водоизточника (помпена станция, сондажен кладенец), така и на място при крана на консуматора, т.е. от водопроводната мрежа на населените места. За целта е разработена и се изпълнява съвместно с “В и К” съвместна мониторингова програма с лъчево пробонабиране и изследване на питейни води при крана на консуматора.

Програмата е изготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели. Участници в мониторинга са “В и К “ ЕООД – Добрич в качеството си на водоснабдителна организация и  РЗИ-Добрич – като орган на Държавния здравен контрол.

През 2013 г. са изготвени съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване и за всички контролирани ведомствени водоизточници на територията на област Добрич – общо 15.

Контролът върху качеството на питейната вода РЗИ-Добрич осъществява чрез извършването на постоянен и периодичен мониторинг по предварително изготвен график. Пробонабирана е питейна вода  от  пунктове при крана на консуматора, от помпените станции, подаващи питейна вода в областта, от местни и ведомствени водоизточници.

Честотата за взимане на проби по показателите на постоянния и периодичния мониторинг е определена в зависимост от обема вода, получен от Q4-Q7 по смисъла на Наредба №1 от 05.05.2006 г.,  разпределян в зоните на водоснабдяване, съгласно  Наредба №9/2001 г. В някои от населените места на областта (гр. Добрич и по-големите селища от курортната зона) е определена по - висока честота на пробонабиране поради:

- амортизирана водопроводна мрежа, с чести аварии, съответно ремонти, а също и подмяна в много нейни участъци;

- повишено водопотребление в населените места от курортната зона през летния сезон.

Периодично в зависимост от предоставените от „ВиК” ЕООД и др. водоснабдителни организации данни за актуалния обем вода, честотата на пробонабиране и анализ се актуализира за всяка една зона на водоснабдяване.

Със Заповед на Директора на РЗИ - Добрич са определени координатори на дейността по контрола на водата за питейно - битови цели.

При констатиране на отклонения от изискванията на наредбата, РЗИ-Добрич незабавно осъществява контакт с водоснабдителната организация, с оглед своевременно предприемане на съответни действия за привеждане качеството на водата за питейно-битови цели в съответствие с нормативните изисквания. Когато проблемът персистира, се извършват съвместни проверки с представители на В и К дружеството, помпиери, технически ръководители и евентуално кметове на съответните населени места. Издават се необходимите предписания, които се проверяват в кратък срок чрез повторно пробонабиране от съответния пункт, респ. съответното населено място в съответната зона на водоснабдяване,  съвместно с представители на фирма “В и К“. През изтеклата 2013 г. са издадени общо 16 предписания, 14 от които  до експлоатационното дружество „ВиК” ЕООД.

При отклонения в качеството на водата, които могат да създадат риск за здравето на потребителите, се подготвя информация до тях, като се уведомява кметът на населеното място и/или общопрактиващият лекар. Същата включва съответни разяснения, препоръки и мерки, с оглед недопускане неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите. При необходимост  се уведомяват и др. заинтересувани институции  (ОДБХ-Добрич) за разпоредените от РЗИ-Добрич мерки.

Всички зони на водоснабдяване, включени в мониторинговата програма, осъществявана съвместно с „ВиК” ЕООД в област Добрич през 2013 г., са общо 71 - 52 зони на водоснабдяване  с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 19 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека. След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и  изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, получени от Q4-Q7 по смисъла на Наредба № 1 от 05.05.2006 г., са определени 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или  с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 11 зони на водоснабдяване, като 9 от тях са  с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека. Две от зоните (08.зона Каварна  и 08.зона Тервел)  са с актуален обем под 1000 м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Съгласно писмо на МЗ Изх. №32-00-126/24.07.2007 г. като големи зони се определят тези, за които е изпълнено най-малко едно от следните две условия:

- в зоната на водоснабдяване се разпределя количество (обем) вода за питейно-битови цели над 1000 м3 в денонощие;

- постоянно живущото население, свързано към водоснабдителната система в зоната на водоснабдяване е над 5000 човека.

Област Добрич:

Област Добрич обхваща 4 719 км2,  от които 3 800 206 дка са обработваема земя. На територията има 20 700 стопанства. Използваните в селското стопанство торове и препарати до голяма степен са причина за установените при мониторинга трайни отклоненията по показател «нитрати» - общо в   13   зони. Това е един от основните проблеми за решаване по отношение качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в региона, наред с амортизираната водопроводна система и чести аварии, водещи до прекъсване на водоподаването, както и липсата на учредени и поддържани санитарно-охранителни зони (СОЗ).

При лъчевото пробонабиране през 2013 г., осъществявано съвместно с “ВиК” ЕООД в контролните пунктове при крана на консуматора, както и при пробонабиране от централни, ведомствени и обществени местни водоизточници (ОМВ) в областта, резултатите сочат, че от общо 407 проби, 51 са нестандартни, т. е. 12,53% от пробите са с отклонения от здравните норми (фиг.1). От тях 26 проби (6,39%) са нестандартни по микробиологични показатели, 21 проби (5,16%) - по физико-химични показатели и 4 проби (0,98%) са нестандартни и по двата вида показателя.

Фигура 1

В таблица 1 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най-добри качества е консумирало населението на община гр. Добрич, община Генерал Тошево, община Тервел  (фиг. 2,3,4 и 5). Има все още какво да се желае относно качеството на питейната вода в община Каварна.

Таблица 1

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по химични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 94.0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| Добричка | 86.0 | 12.0 | 0 | 2.0 |
| Балчик | 85.0 | 12.0 | 3.0 | 0 |
| Каварна | 73.0 | 8.0 | 19.0 | 0 |
| Шабла | 87.0 | 0 | 13.0 | 0 |
| Г.Тошево | 93.0 | 0 | 7.0 | 0 |
| Крушари | 87.0 | 0 | 4.0 | 9.0 |
| Тервел | 92.0 | 8.0 | 0 | 0 |
| Общо за областта | 88.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 |

Фигура 2

Сравнявайки качеството на питейната вода за двугодишен период от време в различните общини е констатирано, че в общините Крушари, Шабла и Каварна е отчетено по-значително подобрение на качеството на питейната вода – съответно с 23%, 18% и 11%.

Видно от фигура 3, през 2013 г. се наблюдава повишаване на относителния дял нестандартни проби  питейна вода по микробиологични показатели.

Фигура 3

Проследявайки пробите с физико-химични отклонения, видно от фигура 4, става ясно, че като цяло, качеството на водите за питейно-битови нужди е подобрено, в сравнение с предходната 2012 г.

Фигура 4

Видно от фигура 5, имаме несъответствия едновременно по микробиологични и физико-химични показатели само в две от общините - Крушари и Добричка, както и за предходната 2012 г., когато общините са Каварна и Крушари.

Фигура 5

Фигура 6 представя потреблението на вода през последните три години, при което е видно, че през последната 2013 г. се запазват почти еднакви показатели спрямо потреблението през предходната 2012 г.

Фигура 6

Община град Добрич:

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър (посока гр. Варна) и един водоем в местността “Дъбовете” (посока гр. Шумен). Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3.

По данни на “В и К” общото водопотребление за 2013 г. в гр. Добрич е 96,7 л/ж/днщ, от които 74,8 л/ж/днщ. за населението, а останалите 21,9 л са за промишлени нужди.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 6 ведомствени водоизточника (ВВ ЗКПУ ”Успех”, кв. Рилци, ВВ “Савимекс”, ВВ “Келто”, ВВ “Мандра Рилци”, ВВ” Тедива”, ВВ ”Гъша кланица”)  на територията на гр. Добрич, като подаваната от тях вода е изследвана през 2013 г. с честота и обем, съгласно изготвената за всеки от тях мониторингова програма.

Фигура 7

През 2013 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  63 бр. проби питейна вода,  вкл. и от ведомствените водоизточници, показват, че четири от тях  не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 6,35% несъответствие (фиг.7):

- по микробиологични показатели: 2 проби с коли форми – 4 и 29 КОЕ /100 мл и ешерихия коли 14 КОЕ /100 мл  са регистрирани  при  ведомствен водоизточник на хлебозавод „Савимекс“;

- по физикохимични показатели: 2 проби,  една по показател  нитрати – 54 мг/л при ведомствен водоизточник „Мандра Рилци ЕООД“  и една проба с мътност – неприемлива при целодневна детска градина № 33.

За сравнение през 2012 г. са установени само 2 нестандартни проби (1 по микробиологични показатели и 1 по физикохимичен показател)  при ведомствен водоизточник ЗКПУ Успех 93, кв. Рилци, гр. Добрич.

Община Добричка:

Общината се състои от 68 села, разположени на обща площ 1298 км2.

На територията й са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и района на “Шевели могила”.

За 2013 г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 93,4 л/ж/днщ. питейни води, от които 77,9 л/ж/днщ. за населението, а останалите 15,5 л за промишлени нужди.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 1 ведомствен водоизточник (с. Житница) на територията на община Добричка, като подаваната от него вода е изследвана през 2013 г. с честота и обем, съгласно изготвената мониторингова програма и 2 обществени местни водоизточника (с. Пчелник и с. Прилеп), чиито води са изследвани по показателите на постоянния мониторинг.

Фигура 8

През 2013 г. са пробонабрани и анализирани проби води от три помпени станции в общината (с. Одринци, с. Долина и с. Орлова могила).

От изследваните общо 92 броя проби вода в община Добричка през 2013 г., регистрираните нестандартни проби са 13 (от 13 населени места на територията на общината), което като относителен дял е 14,13% несъответствие (фиг.8). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 11 проби  са с  коли форми и ешерихия коли от 2 до 30 КОЕ /100мл в селата: с. Безводица, с. Одринци, с. Поп Григорово, с.  Полк. Свещарово, с. Приморци, с. Котленци, с. Победа, с. Минково, с. Полк. Иваново, с. Врачанци и с. Стефан Караджа.

- по физикохимични и микробиологични показатели едновременно – 2 проби  с отклонения по показатели: нитрати – 77 мг/л, мътност - неприемлива, коли форми – 16 КОЕ/100 мл и ешерихия коли – 16 КОЕ/100 мл в с. Златия и нитрати – 92 мг/л, коли форми – 30 КОЕ/100мл. и ешерихия коли – 30 КОЕ/100 мл. при пробонабиране от ПС Долина.

За сравнение през 2012 г. са установени 13 нестандартни проби (3 по микробиологични показатели и 10 по физикохимични показатели).

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”.

През 2013 г. година не е въвеждано режимно водоснабдяване на населените места в общината. Общото водопотребление на нейна територия е 264,3 л/ж/днщ., от които 104,2 л/ж/днщ. за населението, а останалите 160,1 л за промишлени нужди.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствени водоизточници на територията на община Балчик са вписани: 1 ведомствен водоизточник (с. Рогачево), като подаваната от него вода е изследвана през 2013 г. с честота и обем, съгласно изготвената мониторингова програма и 1 обществен местен водоизточник (гр. Балчик), чиято вода е изследвана по показателите на постоянния мониторинг.

Като ведомствени водоизточници се мониторират два минерални водоизточника (МВ “Р-178х” Голф игрище и  МВ „Р-177х”, местност Табията), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение.

Фигура 9

От изследваните общо 60 броя проби вода в община Балчик през 2013 г., регистрираните нестандартни проби са 9, от 8 населени места на територията на общината, което представлява 15%  несъответствие (фиг.9). Отклоненията от Наредба № 9/ 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – седем проби, като от тях  една проба в гр. Балчик с ентерококи - 4 КОЕ/100 мл, 1 проба в с. Сенокос с ентерококи 9 КОЕ/100 мл, коли форми 3 КОЕ/100 мл  и микробно число – неприемливо, една проба във ВЗ Фиш-Фиш с коли форми - 12 КОЕ/100 мл и 4 бр. проби с несъответствия по показатели коли форми и ешерихия форми от 2 до 19  КОЕ/100 мл. в селата  Змеево,  Дропла,  Дъбрава и ведомствен водоизточник „Екопроект С”, в с. Рогачево.

- по физикохимични показатели – две нестандартни проби:  една в  с. Бобовец - цвят, мирис, вкус  и мътност – неприемливи и една проба от ведомствен водоизточник „Екопроект С”, в с. Рогачево с  мътност - неприемлива.

За сравнение през 2012 г. са установени също 9 нестандартни проби (6 по микробиологични показатели и 3  по физикохимични показатели).

Община Каварна:

Територията на Община Каварна е с площ 483 км2 и обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места - 1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

През всичките месеци на 2013 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване. Общото водопотребление за общината е 127 л/ж/днщ., от които 91,6 л/ж/днщ. за населението, а останалите 35,4 л за промишлени нужди.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 2 ведомствени водоизточника на територията на община Каварна (ВВ “Дълбока” и ВВ-ДВУИ, с. Българево), като подаваната  от тях вода е изследвана през 2013 г. с честота и обем, съгласно изготвената за всеки от тях мониторингова програма.

Като ведомствен водоизточник е мониториран един минерален водоизточник (МВ –”ВН-39”, местност “Иканталъка”), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение и е изследвана по показателите на постоянния мониторинг.

На територията на общината има два обществени местни водоизточника (МОВ, “крайбрежна зона”, гр. Каварна, който е минерален и МОВ, гр. Каварна, кв. 92, парцел 4 - до бившето зимно кино). Водата от минералния водоизточник се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. За втория обществен местен водоизточник, във връзка с установени отклонения в качеството на водата по микробиологични показатели през 2007 г. е издадено предписание за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене”.

През 2013 г. при извършена регулярна проверка в с. Травник, общ. Каварна и по данни на „ВиК“ ЕООД е установено, че е прекъснато водоснабдяването на селото, поради неплатени сметки от страна на живущите. Водоснабдителната система в населеното място е нефункционираща и жителите на с. Травник не разполагат с вода за питейно-битови нужди. Издадено е предписание до Кмета на Община Каварна за предприемане на спешни мерки за осигуряване на вода за питейно-битови цели на населението на с. Травник. Предписанието е проконтролирано през второ тримесечие, като е установено, че е доставена вода с цистерна.

Фигура 10

От изследваните общо 48 броя проби вода в община Каварна през 2013 г., регистрираните нестандартни проби (от 8 населени места на територията на общината) са 13, т. е. 27,08%  несъответствие (фиг.10). При изследване на 4 проби води от ОМВ, гр. Каварна - курортна зона,  съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите не са констатирани отклонения. Установените отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- физикохимични показатели: нитрати (трайни отклонение) в питейните води са регистрирани при 9 от пробите в селата  Било, Хаджи Димитър, Пор.Чунчево, Могилище, с. Травник и гр. Каварна, като отклоненията варират от 51 мг/л до 84 мг/л.

- микробиологични показатели: 4 проби са нестандартни: в село Крупен - коли форми  34 КОЕ/100 мл и ешерихия коли   34 КОЕ/100 мл,  село Могилище - коли форми  3 КОЕ/100 мл и ешерихия коли  3 КОЕ/100 мл и микробно число-неприемливо,   Раковски - коли форми – 8 КОЕ/100 мл,  ешерихия коли  - 6 КОЕ/100 мл и Ентерококи - 11 КОЕ/100 мл и с. Травник- коли форми  3 КОЕ/100 мл.

За сравнение през 2012 г.  са установени 18 нестандартни проби (2 по микробиологични  и физикохимични показатели и 16  по физикохимични показатели).

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Каварна се вижда, че в някои населени места е налице периодично подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по показател нитрати.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

През 2013 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 119 л/ж/днщ., от които 99,4 л/ж/днщ. за населението, а останалите 20 л за промишлени нужди.

Фигура 11

През  2013 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 23 проби по химични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 3 на брой, което представлява 13,04% несъответствие (фиг.11). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са:

-  по физикохимични показатели: в с. Горун - 64 и 68 мг/л и  в с. Тюленово - 79 мг/л са регистрирани несъответствия по показател нитрати.

По микробиологични показатели няма отклонения в качеството на изследваната през 2013 г. вода в общината.

За сравнение през 2012 г.  са установени 10 нестандартни проби (2 по микробиологични   и  10  по физикохимични показатели).

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Шабла се вижда, че в някои населени места е налице периодично подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по показател нитрати.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв. км. На нейната територия има 42 селища - 1 град и 41 села. Обработваемата земя е 800 000 дка.

През 2013 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “В и К” общото водопотребление в общината е 111,4 л/ж/днщ., от които 81,3 л/ж/днщ. за населението, а останалите 30,1 л - за промишлени нужди.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 1 ведомствен водоизточник (ВВ “ДЗИ”, Петлешково) на територията на община Ген. Тошево, като подаваната от него вода е изследвана през 2013 г. с честота и обем, съгласно изготвената мониторингова програма и 1 обществен местен водоизточник (МОВ, с. Житен), за който през 2012 г. е издадено предписание за поставяне на трайна маркировка „Водата е негодна за пиене” - във връзка с установени отклонения по показател нитрати.

През 2013 г. са пробонабрани и анализирани проби води от три помпени станции (с. Кардам, с. Чернооково и с. Сираково) в общината.

Фигура 12

От изследваните общо 59 броя проби води  в община Ген. Тошево през 2013 г., регистрираните нестандартни проби са 4 на брой  - 7,0%  несъответствие (фиг.12), от 3 населени места на територията на общината. Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- химични показатели – 4  проби  с трайни отклонения  по показател нитрати в питейните води,  регистрирани в селата: Великово – 84 мг/л, Калина - 79 и 81 мг/л и Средина – 79 мг/л.

По микробиологични показатели няма отклонения в качеството на изследваната през 2013 г. вода в общината.

За сравнение през 2012 г.  са установени 9 нестандартни проби (5 по микробиологични   и  4  по физикохимични показатели).

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Ген. Тошево се вижда, че в някои населени места е налице периодично подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по показател нитрати

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 20 населени места - всичките от селски тип.

През 2013 г., по данни на В и К,  не е имало режимно водоподаване.

Жителите от общината са с най – ниска консумация на питейни води в областта – 61,0 л/ж/днщ, от които 47,9 л/ж/днщ. за населението, а останалите 13,1 л. за промишлени нужди.

В регистъра на обектите с обществено предназначение е вписан 1 обществен местен водоизточник (с. Зимница),  чиято вода е изследвана по показателите на постоянния мониторинг и същата отговаря на здравните изисквания.

Фигура 13

През 2013 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 23 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 3 на брой, което представлява 13,04%  несъответствие (фиг.13). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г.  са наблюдавани  при изследване на:

- проби вода от с. Капитан Димитрово, които са  едновременно нестандартни  по микробиологични и физикохимични показатели: една проба с 184 КОЕ/100 мл коли форми, 96 КОЕ/100 мл ешерихия коли и нитрати - 148 мг/л и  една проба с 178 КОЕ/100 мл колиформи, 104 КОЕ/100 мл ешерихия коли и 140 мг/л нитрати;

- 1 проба вода от с. Абрит - с отклонение по  физикохимичен показател (остатъчен хлор в – 1,1 mg/l).

За сравнение през 2012 г.  са установени 12 нестандартни проби (3 по микробиологични,   8  по физикохимични показатели и 1 проба едновременно нестандартна по двата вида показатели).

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Крушари се вижда, че в село Капитан Димитрово е налице постоянно подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по  показател нитрати.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

През 2013 г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на ”В и К” водопотреблението в общината е 89,6 л/ж/днщ., от които 69,2 л/ж/днщ. за населението, а останалите 20,4 л за промишлени нужди.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани: 1 ведомствен водоизточник (ВВ “Пластхим”, гр. Тервел) на територията на община Тервел, като подаваната от него вода е изследвана през 2013 г. с честота и обем, съгласно изготвената мониторингова програма и 2 обществени местни водоизточника (2 броя МОВ, с. Гуслар),  чиято вода е изследвана по показателите на постоянния мониторинг.

Фигура 14

От изследваните общо 39 броя проби води  в община Тервел през 2013 г., регистрираните нестандартни проби са 3 на брой, което дава 7,69%  несъответствие (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели:  общо 3 проби, като 2 в с. Зърнево са с Коли форми 36 и 37 КОЕ/100 мл и една проба в с. Полковник Савово с коли форми 43 КОЕ/100 мл  и ешерихия коли и 43 КОЕ/100 мл.

- по физикохимични показатели няма отклонения в качеството на изследваната през 2013 г. вода в общината.

За сравнение през 2012 г.  са установени 4 нестандартни проби (1 по микробиологични   и  3  по физикохимични показатели).

Изводи:

    - Средното водопотребление за страната е около 90-100 л/ж/днщ., като 50% от подаваната вода за питейни нужди са загуби по водопроводната мрежа. В област Добрич живеят 189 хил. 677 жители, като осигуреното водозахранване е средно 117,1 л/ж/днщ, от които 79,7 л/ж/днщ. за населението и 37,4 л за промишлени нужди. Същевременно съществуват резервни мощности, неизползвани в момента. Реконструираната водопроводна мрежа за 2013 г. е  дванадесет километра.

    - По данни на В и К за 2013 г. в област Добрич не е имало режим на водоподаването.

3. Общият брой нестандартни проби по мониторинговата програма  с ВиК ЕООД при крана на консуматора е 51 (12.53 %), при 73 проби  (14.72 %) през 2012 г. От тях 26 са нестандартни по микробиологични показатели, 21 проби по физикохимични показатели и 4 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели. Относителният дял на изследваните проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 6.39 % (4.64 % през 2012 г.), което е показва леко повишение, предвид резултатите от предходни години и препоръчваните от СЗО 5 %. Нестандартни по физикохимични показатели са 21 проби – 5.16 %,  при 10.68 % за 2012 г. От тях: 17 - по показател “нитрати”,  1 - по показател „остатъчен активен хлор”, 1 - по показател „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показател “нитрати” и показател „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показател „цвят”, „мирис”,  „мътност” и „вкус”.

4. През 2013 г. се наблюдава подобрение в качеството на водата, подавана от централни  и ведомствени водоизточници в сравнение с 2012 г.

5. Във връзка с получените нестандартни проби питейна вода през 2013 г., са издадени  общо 16 предписания до „ВиК” ЕООД  и организациите, експлоатиращи ведомствени водоизточници за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. Изпълнени са 14 от тях. По повод неизпълнените предписания е съставен акт за установяване на административно нарушение на началник район ВиК – община Добричка и е издадена заповед до началник район ВиК – Крушари за спиране консумацията на вода от водопроводната мрежа на 08. Зона Капитан Димитрово за питейно-битови цели.

6. По повод постъпили в РЗИ сигнали са изследвани 7 проби вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на населените места по показатели на постоянния мониторинг. Четири от пробите са нестандартни (2 – по показател нитрати, 1 – по показател мътност и 1 – по показател  Коли форми).

7. Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции няма доказана причинно-следствена  връзка.

Изготвил :

Главен инспектор - еколог в отдел „ДЗК”, дирекция “ ОЗ” при РЗИ-Добрич

Надежда Павлова