ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА  ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ  ЦЕЛИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2016 г.

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подпочвени води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява чрез водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и каптирани извори. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в шахтови, тръбни кладенци. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на консуматора, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 17 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. Там населението се осигурява с питейна вода чрез цистерна, която периодично се захранва с вода от  08. Зона Каварна и се обеззаразява на място.

С най-голямат обхват на водоснабдяване е „ВиК Добрич” АД, която осигурява питейна вода за 99 % от населените места в областта. Ведомствен водоизточник „ДЗИ“, с. Петлешково осигурява вода за питейно-битови нужди и на населението на с. Петлешково.

Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за производство на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на консуматора (КК) в началото на 2016 г. са разработени, съгласувани, а впоследствие изпълнени общо 17 съвместни мониторингови програми с водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение също толкова мониторингови програми са реализирани и през 2015 г.

Съвместната мониторингова програма с  „ВиК Добрич” АД е с най-голям обхват – през 2016 г. е обхванала общо 70 зони на водоснадяване в област Добрич (48 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 22 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие, от които 7 са с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 3 зони – 08.Зона Оброчище 2, 08.Зона Стефаново и 08.зона Гурково с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и

За сравнение през 2015 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 71 - 61 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и  с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 10 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие.

По съвместна преценка на РЗИ и „ВиК Добрич” АД, основана на убедителни данни от предходни изследвания, че няма вероятност част от изследваните показатели да присъстват в концентрация, превишаваща нормативните изисквания, същите са изключени от периодичния мониторинг, съгласно чл.9, ал.3 от Наредба № 9/2001 г. През 2016 г. за РЗИ –Добрич  тези показатели са  Клостридиум перфрингенс, алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, пестициди, бромати, калций, магнезий и обща твърдост, тритий, обща индикативна доза и естествен уран, а за „ВиК Добрич” АД -  алуминий, антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, натрий, полициклични ароматни въглеводороди, селен, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, флуориди, цианиди, бромати, пестициди, тритий, калций, магнезий и обща твърдост. През 2015 г. за РЗИ-Добрич тези показатели са Клостридиум перфрингенс, алуминий, арсен, бензен, бенз(а)пирен, бор, 1,2-дихлоретан, перманганатна окисляемост, полициклични ароматни въглеводороди, сулфати, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани и хром, а за В и К  дружеството - антимон, арсен, бензен, бенз(а)пирен, 1,2-дихлоретан, живак, кадмий, мед, натрий, никел, олово, полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, цианиди, цинк, бромати и пестициди.

Таблица с показателите, изключени от мониторинга на РЗИ и ВиК Добрич АД

| показател | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | РЗИ | ВиК | РЗИ | ВиК |
| Клостридиум перфрингенс | да |  | да |  |
| Алуминий | да | да | да |  |
| Антимон | да | да |  | да |
| Арсен | да | да | да | да |
| Бензен | да | да | да | да |
| Бенз(а)пирен | да | да | да | да |
| Бор |  |  | да |  |
| Бромати | да | да |  | да |
| 1,2 дихлоретан | да | да | да | да |
| Живак | да | да |  | да |
| Кадмий | да | да |  | да |
| Калций | да | да |  |  |
| Магнезий | да | да |  |  |
| Мед |  |  |  | да |
| Натрий | да | да |  | да |
| Никел | да |  |  | да |
| Обща твърдост | да | да |  |  |
| Перманганатна окисляемост |  |  | да |  |
| Олово | да |  |  | да |
| Полиароматни въглеводороди | да | да | да | да |
| Селен | да | да |  | да |
| Сулфати | да | да | да |  |
| Тетрахлоретен и трихлоретен | да | да | да | да |
| Трихалометани | да | да | да | да |
| Флуориди | да | да |  |  |
| Хром |  |  | да |  |
| Цианиди | да | да |  | да |
| Цинк |  |  |  | да |
| Естествен уран | да |  |  |  |
| Пестициди | да | да |  | да |
| Тритий | да | да | да |  |
| Обща индикативна доза | да |  | да |  |

Общо изследвани  от  РЗИ и водоснабдителните организации през 2016 г. са 882 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 126 проби (14.28 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 38, по физикохимични показатели са 77 проби, 6 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели и 4 проби са нестандартни по радиологични показатели. За сравнение през 2015 г. са анализирани общо 886 проби вода, като от тях 164 проби са  нестандартни (18.51%). Отклонения по микробиологични показатели са установени  при 60 проби, по физикохимични показатели – при 95 проби  и при 9 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич,  извършен от РЗИ-Добрич:

Броят пунктове при  крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране през 2016 г.  за РЗИ-Добрич са 303, като от тях  са взети общо 307 проби, от които: 271 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 36 - по показателите за периодичния мониторинг. През 2015 г. определените пунктове при крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране  за РЗИ-Добрич  са 297, като от тях са взети общо 309 проби, от които: 259 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 50 - по показателите за периодичния мониторинг. За радиологичен анализ са взети и анализирани 7 проби вода от централни водоизточници.

Общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени в хода на мониторинга при крана на консуматора  е 42 (13.68 %), при 46 проби  (14.89 %) през 2015 г. Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 23, по физикохимични показатели са 16 проби и 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели (Фиг. 1). За сравнение през 2015 г. отклонения по микробиологични показатели са установени  при 28 проби, по физикохимични показатели – при 16 проби  и при 2 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг. 1

Относителният дял на изследваните от РЗИ-Добрич проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 8.46 % (9.7 % през 2015 г.), при препоръчвани от СЗО 5 %. Отчетено е леко подобрение по този показател.

Нестандартни по физикохимични показатели са общо 19 проби – 6.18 %,  при 5.82 % през 2015 г. От тях: 16 - по показател “нитрати”,  1 - по показател „желязо”,  1 проба е едновременно нестандартна по показатели „цвят” и  „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мътност” и „нитрати”. През 2015 г. нестандартни по физикохимични показатели са 18 проби – 5.18 %,  от тях: 12 - по показател “нитрати”,  2 - по показател „остатъчен активен хлор”, 1 - по показател „мътност”,  2 проби са едновременно нестандартна по показатели „цвят” и  „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „цвят”, „мътност” и „амониев йон”.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 7 са нестандартните проби  (5 по микробиологични показатели и 2 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  35  -нестандартните проби  (18 по микробиологични показатели, 14 по физикохимични показатели и 3 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в  зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека. Сравнено с 2015 г. - 12 са нестандартните проби  (10 по микробиологични показатели, 1 по физикохимични показатели и 1 едновременно нестандартна по микробиологични и физикохимични показатели)  в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  34 нестандартни проби  (19 по микробиологични показатели, 14 по физикохимични показатели и 1 едновременно нестандартна по микробиологични и физикохимични показатели) в  зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от РЗИ-Добрич мониторинг през 2016 г. са отчетени най-чести отклонения от здравните изисквания за качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Каварна, в която са отчетени 2 проби  с нитрати над допустимите  здравни норми; зона Гурково с 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли);

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Горун  с 4 проби, зона Калина с  3 проби, зоните Било, Септемврийци и Оброчище с по 2 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Безмер - 3 проби с отклонения  по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи и Ентерококи); зоните Полковник Савово и Бенковски с по 2 проби, нестандартни  по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и Ешерихия коли в зона Полк. Савово и 2  проби с Колиформи в зона Бенковски).

За сравнение през 2015 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зоните Балчик, Гурково и Каварна, във всяка от която са отчетени по 3 проби  с отклонения  по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли в зоните Балчик и Гурково, Колиформи и Ешерихия коли при  2  проби в зона Каварна и Колиформи  при 1 проба в зона Каварна);

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Горун  с 5 проби, зона Калина с  2 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Белгун с общо 3 нестнадартни проби - 1 проба с отклонение по показател нитрати и 2 проби нестандартни по микробиологичен показател  (Колиформи);  зона Телериг - 3 проби с отклонения  по микробиологични показатели (2 проби с Колиформи и 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли), зоните Орляк, Воднянци и Селце с по 2 проби, нестандартни  по микробиологични показатели (1 проба с  Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и Ентерококи в зона Орляк,  2 проби с Колиформи и Ешерихия коли в зона Воднянци и 2  проби с Колиформи в зона Селце).

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич, извършен от В и К  дружеството.

Броят пунктове при  крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране през 2016 г.  за В и К дружеството са 450, като от тях  са взети общо 567 проби, от които: 511 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 56 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг. През 2015 г. определените пунктове при крана на консуматора, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране  за В и К дружеството са 463, като от тях  са взети общо 523 проби, от които: 441 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 82 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг.

Общият брой нестандартни проби по мониторинговата програма при крана на консуматора  за ВиК Добрич” АД е 83 (14.63 %), при 114 проби  (21.79 %) през 2015 г. Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 15, по физикохимични показатели са 60 проби, 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели и 4 проби са нестандартни по радиологични показатели (Фиг. 2). За сравнение през 2015 г. отклонения по микробиологични показатели са установени  при 30 проби, по физикохимични показатели – при 77 проби  и при 7 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг. 2

Относителният дял на изследваните от В и К дружеството проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 3.35 % (7.07 % през 2015 г.), при препоръчваните от СЗО 5 %. Отчетено е значително подобрение спрямо предходната година.

Нестандартни по физикохимични показатели са 63 проби – 11.11 %,  при 16.06 % през 2015 г. От тях: 49 - по показател “нитрати”,  6 - по показател “остатъчен активен хлор”,  4- по показател “мътност”, 1- по показател “нитрити”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели “цвят”, “мътност” и “желязо”, 2 проби са едновременно нестандартни по показатели “цвят” и “мътност”.

През 2016 г. В и К дружеството е предприело изследване на Радон-222, съдържание на естествен уран, обща алфа и обща бета активност и определяне на обща индикативна доза в Изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания към Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, гр. София. Получените резултати за 5 от общо изследваните 37 проби показват превишения на контролното ниво за обща алфа активност в 5 от зоните на водоснабдяване, представени в таблицата по-долу:

Табл. 1

| Зона на водоснабдяване | Населени места, включени в зоната на водоснабдяване | Пункт за пробонабиране | Обща алфа активност | Обща индикативна доза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бенковски | с.Бенковски, с.Енево, с.Медово | Помпена станция Бенковски | 0,11±0,03Bq/l | 0,031±0,007 mSv.year-1 |
| Белгун | с. Белгун | Сондажен кладенец Белгун | 0,11±0,03Bq/l | 0,025±0,004 mSv.year-1 |
| Ведрина | с.Ведрина, с.Ново Ботево | Помпена станция Ведрина | 0,16±0,03Bq/l | 0,023±0,004 mSv.year-1 |
| Одринци | с.Одринци, с. Долина | Помпена станция Одринци | 0,12±0,03Bq/l | 0,032±0,006 mSv.year-1 |
| Стожер | с. Стожер | Помпена станция Стожер | 0,12±0,03Bq/l | 0,040±0,006 mSv.year-1 |

През 2015 г. нестандартни по физикохимични показатели са 84 проби – 16.06 %,  от тях: 64 - по показател “нитрати”,  10 - по показател „остатъчен активен хлор”, 5 - по показател “мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мътност” и “нитрити”, 1- по показател “желязо”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „нитрати” и „остатъчен активен хлор”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „мирис” и „мътност”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „нитрати” и  „мътност”.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 25 са нестандартните проби  (2 по микробиологични показатели и 23 по физикохимични показатели)  в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  58 нестандартни проби  (13 по микробиологични показатели, 37 по физикохимични показатели, 3 едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 1 проба едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели, и 4 проби по радиологични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека. Сравнено с 2015 г. - 34 са нестандартните проби  (7 по микробиологични показатели и 27 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и  80 нестандартни проби  (23 по микробиологични показатели, 50 по физикохимични показатели и 7 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в  зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от В и К дружеството мониторинг през 2016 г. са отчетени най-чести отклонения от здравните изисквания в качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Добрич, в която са отчетени 10 проби с нитрати над допустимите  здравни норми, следвана от зона Каварна – с 8 проби, нестандартни по показател нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Горун  с 9 проби и зона Болата  с 6 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Калина  с общо 6 проби, неотговарящи на здравните изисквания – 5  проби с отклонение по показател нитрати и 1 проба  едновременно нестандартна по  показател нитрати и микробиологичен показател  (Колиформи); зоните Било, Септемврийци и Оброчище с по 2  нестандартни проби (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с нитрати в зоните Било и Септемврийци и 1 проба с Колиформи и 1 проба с нитрати в зона Оброчище ); зона Безмер – 2 проби с отклонения  по микробиологични показатели    (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи ).

За сравнение през 2015 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Добрич, в която са отчетени 16 проби с нитрати над допустимите  здравни норми, следвана от зона Каварна – с 9 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Албена, в която са отчетени 3 проби  с отклонения  по микробиологичен показател (Колиформи); зоните Балчик и Гурково, в които са отчетени по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели  (по 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи);

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека - зона Болата със 7 проби, Горун  с 6 проби, зона Калина с  5 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Безмер с общо 5 нестандартни проби – 3 с отклонение по показател нитрати и 2 проби едновременно нестандартни по микробиологични  (1 проба с Колиформи и Ешерихия коли  и 1 проба с Колиформи) и  физикохимични показатели  (нитрати);  зоните  Орляк и Селце – с по 3 проби с отклонения  по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли в зона Орляк и Колиформи в зона Селце); зоните Долина и Крушари с по 2 проби, нестандартни  по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли).

Всички планирани проби за изследване през 2016 г. и 2015 г. както от РЗИ-Добрич, така и от В и К дружеството са пробонабрани и анализирани, като няма зони на водоснабдяване с неизпълнен мониторинг. Данните за извършения от РЗИ-Добрич мониторинг са въведени в информационна система за питейните води (софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА). След преглед на данните, предоставени от «ВиК Добрич» АД, файловете са качени успешно в информационната система, без да са установени грешки от автоматичната проверка на коректността при попълването им, както и на зони на водоснабдяване с неизпълнен мониторинг.

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници (ВВ), извършен от РЗИ-Добрич.

През 2016 г. са изпълнени и останалите съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване за всички контролирани ведомствени водоизточници на територията на област Добрич – общо 16. При извършеното от тях пробонабиране  са взети общо 42 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 41 проби, а по периодичен - 1. Резултатите от лабораторния контрол показват (Фиг. 3), че само 5 от пробите (11.9 %), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не  отговарят (по физикохимични показатели) на изискванията на Наредба № 9. В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2016 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от ведомствен водоизточник в рамките на периодичния мониторинг за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел;  за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и  за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г. През 2015 г. са  взети общо 37 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 34 проби, а по периодичен – 3. Резултатите от лабораторния контрол показват, че само 1 от пробите  (2.7%), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не отговаря на изискванията на Наредба № 9 по микробиологични показатели.

Фиг. 3

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници, извършен от водоснабдителните организации.

При извършеното от водоснабдителните организации пробонабиране през 2016 г. са взети общо 57 проби вода: анализирани по постоянен мониторинг са 47 проби, а по периодичен - 10. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 5 от пробите (8.8%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 по физикохимични показатели (нитрати, нитрити и остатъчен свободен хлор). От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, вкл. и оптимизиране на дезинфекцията на водата, взети и анализирани са контролни проби вода, представени са в РЗИ-Добрич протоколи от лабораторни анализи на водата, показали отклонения от Наредбата, с резултати отговарящи на здравните норми.

Фиг. 4

Изследвани са и 11 проби вода по радиологични показатели: 8 проби по показатели обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий и 3 проби по показател радон-222. Получените резултати за 3 от пробите показват превишения на контролното ниво за обща алфа активност в 3 зони на водоснабдяване, представени в таблицата по-долу:

| Ведомствен водоизточник | Пункт за пробонабиране | Обща алфа активност | Обща индикативна доза |
| --- | --- | --- | --- |
| „Агропласмент-92-В“ АД, гр. Добрич | Кланица за водоплаващи птици, гр. Добрич | 0,122±0,029 Bq/l | 0,032±0,006 mSv.year-1 |
| „Екопроект-С“ ЕООД , с. Рогачево | Комплекс „Екостар 1“, с. Рогачево | 0,150±0,037 Bq/l | 0,024±0,005 mSv.year-1 |
| „Тедива“ ООД, гр. Добрич | Мебелно предприятие, гр. Добрич | 0,109±0,028 Bq/l | 0,023±0,005 mSv.year-1 |

Табл. 2

През 2015 г. са взети общо 54 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 48 проби, а по периодичен - 6. Резултатите от лабораторния контрол показват, че общо 4 проби не отговарят на изискванията на наредбата - 2  от пробите по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 2 – по физикохимични показатели  (желязо и активна реакция). След предприемане на мерки от страна на водоснабдителните организации за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, вкл. и оптимизиране на дезинфекцията на водата, в РЗИ-Добрич са представени, протоколи от лабораторни анализи на водата по показателите,, показали отклонения от Наредбата, с резултати отговарящи на здравните норми. Изследвани са и 4 проби вода по радиологични показатели (естествен уран, обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза и тритий), като получените резултати отговарят на здравните изисквания.

Всички планирани за изследване през 2016 г. и 2015 г. проби от РЗИ-Добрич са пробонабрани и анализирани. От страна на водоснабдителните организации през 2015 г. и 2016 г. е установено частично неизпълнение на заложения в мониторинговите програми лабораторен контрол от две фирми: „Екопроект-С“ ЕООД и „Савимекс“ ЕООД. Фирма „Екопроект-С“ ЕООД през 2015 г. и  2016 г. е била в производство по несъстоятелност, като дейността й е била ограничавана финансово от съдебни решения. РЗИ-Добрич своевременно писменно е уведомявала синдика на фирмата за задълженията и отговорностите на фирмата като В и К оператор и за измененията в Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. На фирма „Савимекс“ ЕООД е издадено предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки и спазване на съгласуваната мониторингова програма за контрол на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.

Данните за извършения мониторинг както от РЗИ, така и от водоснабдителните организации, експлоатиращи ведомствени водоизточници, са въведени успешно в информационна система за питейните води, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА от главния инспектор в отдел «ДЗК», координиращ контрола по водите.

Извършени контролни проверки  от РЗИ – общо 170 бр., от тях 5 бр.  - във връзка с постъпили жалби и сигнали и 165  бр. проверки  по изпълнение на предписани мероприятия, като във връзка с установени несъответствия на чл. 44 от Закона за здравето са предприети необходимите административно-наказателни мерки спрямо отговорните лица.

Насочен контрол върху качеството на питейната вода, проведен от РЗИ-Добрич във връзка с постъпили сигнали/жалби и неблагоприятни метеорологични условия.

По повод подадени през 2016 г. 3 сигнала за влошено качество на питейната вода са изследвани в РЗИ-Добрич  общо 19  проби вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на 3 населени места - 5 проби  по показатели на постоянния мониторинг, 2 проби по показатели на периодичния мониторинг и 12 проби по конкретни показатели - 3 проби по показателите желязо, цвят и мътност,  6 проби по показателите цвят и мътност и 3 проби по показател мътност. Девет от изследваните проби са нестандартни - 6  по показателите цвят и мътност и 3 по показател мътност, при което в хода на контрола е установено, че 2 от постъпилите сигнали са основателни. Вследствие на предприети мерки от страна на  РЗИ и В и К дружеството качеството на водата е приведено в съответствие със здравните изисквания. За сравнение през 2015 г. по повод подадени 4 сигнала са изследвани в РЗИ-Добрич  общо 7 проби води за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на населените места - 4 проби  по показатели на постоянния мониторинг и 3 проби по показатели на периодичен мониторинг. Установено е, че две от пробите са нестандартни (1 проба по показател „цвят и мътност” и 1 проба по микробиологични показатели - Коли форми и Ешерихия коли) и  2 от жалбите – основателни. Предприетите по този повод мерки са довели до възстановяване доброто качество на водата.

Във връзка с получена информация от БДУВДР-Плевен за установени отклонения от допустимото съдържание на атразин във води за питейно-битово водоснабдяване, подавани от 08. Зона Дуранкулак е извършено съвместно с „ВиК Добрич“ АД трикратно пробонабиране и анализиране през м. март 2015 г. на вода от зоната. Независимо, че получените резултати отговарят на нормативните изисквания,  с оглед проследяване на проблема от РЗИ-Добрич през 2016 г. е извършено пробонабиране на общо 3 проби вода от ПС Дуранкулак: 1-ва проба - при подаване на вода от двата сондажни кладенци, захранващи зоната, 2-ра проба - при захранване само от СК 1 и 3-та проба - при захранване само от СК 2. Пробите са изпратени в РЗИ-Варна за анализ на гореупоменатия пестицид. Получените резултати за съдържание на атразин и в трите проби вода отговарят на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (<0,01 µg/l) при норма 0,10 µg/l, съгласно Протоколи от изпитване №№ЛИК-Д130/26.05.2016 г., ЛИК-Д280/01.07.2016 г. и ЛИК-Д719/26.09.2016 г. на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Варна.

Във връзка с писмо на БДЧР относно ползване на вода за питейно-битови цели от нерегламентиран водоизточник в с. Оброчище от собственици на самостоятелни обекти (къщи) в селото, през трето тримесечие е извършен насочен здравен контрол съвместно с представители на БДЧР-Варна, община – Балчик, РО НСК-Добрич  и  РИОСВ-Варна.  При проверката е установено, че ЕТ „Стройинвест-Георги Христов“ експлоатира сондаж, като подава вода за питейно-битови цели и извършва водоснабдяване на 33 бр. жилищни сгради и 4 бр. басейни, находящи се на същия административен адрес в с. Оброчище. За сондажа не е представено разрешение за водоползване и заповед за учредяване на СОЗ от БДЧР-Варна. Около сондажа нe е обособен пояс I от СОЗ. Проверката е придружена с  лабораторен контрол на водата, който е показал несъответствие със здравните изисквания по микробиологични показатели. Предвид непосредствения риск за здравето на потребителите,  използващи водата за питейно-битови цели са предприети необходимите мерки за административна принуда - издадено е предписание за спиране консумацията на вода, подавана от ЕТ „Стройинвест – Георги Христов“ за питейно-битови цели, потвърдено със заповед на Директора на РЗИ-Добрич и предписание за провеждане на задължителни хигиенни мерки. Извършената проверка по документи и в публичния регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ-Добрич е установила, че липсва  регистрация на сондажа, както и че не е постъпило уведомление от ЕТ „Стройинвест-Георги Христов“ за откриване на обект с обществено предназначение, съгласно изискванията на чл. 36, ал. 1 от Закона за здравето, като в тази връзка е съставен акт на отговорното за нарушението лице.

За разлика от предходната година, през 2016 г.  не е имало случаи на аварирали водоизточници и водоснабдителни съоръжения по повод неблагоприятни метеорологични условия.

Предприетите мерки за подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната вода за питейно-битови цели могат да бъдат представени в следните основни направления:

- от РЗИ-Добрич:

- по повод установени отклонения в качеството на подаваната във водопроводната мрежа вода през 2016 г. са издадени общо 20 предписания до „В и К Добрич” АД  за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. Изпълнени са 18 от тях. По повод неизпълнение на 2 предписания са  съставени 2 акта за установяване на административно нарушение на отговорното лице - началник район община Балчик при „ВиК Добрич” АД. За два от ведомствените водоизточници по повод установени отклонения в качеството на подаваната от тях вода са издадени 2 предписания до фирмите, експлоатиращи обектите за предприемане на необходимите мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания и представяне на протокол от изследване на проба вода с резултати, съответстващи на Наредба № 9/2001 г. Предписанията са изпълнени;

- във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности по МТБ на обектите (ограждане, обозначаване и благоустрояване на СОЗ), са издадени общо 36 хигиенни предписания. В хода на контрола е установено неизпълнение на предписание от водоснабдителното дружество, както и че в един от обектите не се води дневник за ежедневно отчитане нивото на остатъчния хлор в питейната вода. Във връзка с това са съставени 2 акта на отговорните за нарушенията лица (ВиК дружеството и помпиера);

- във връзка със стартирали процедури по регистрация на  водоснабдителни обекти и съоръжения, вкл. и ведомствени са издадени общо 13 предписания. За 7 обекта не са неизпълнени предписания по процедурата за тяхната регистрация съгласно Закона за здравето и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, във връзка с което е издаден мотивиран  отказ за тяхната регистрация;

- периодично уведомяване на кметове на общини и населени места, при необходимост и ОДБХ-Добрич, в случаите на персистиращи отклонения в качеството на питейната вода, представляващи риск за здравето на потребителите, с оглед информиране на населението същата да не се използва за питейно-битови цели, както и допълнително след привеждането й в съответствие със здравните изисквания.

- от водоснабдителните организации:

- мерки за балансиране на водоподаването, оптимизиране на дезинфекцията на водата, промиване на водопреносната мрежа, мерки за решаване на проблема с нитрати в определени зони на водоснабдяване чрез алтернативно водоподаване (зона Кап. Димитрово);

- мерки за информиране на засегнатите потребители в случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, когато тези отклонения могат да създадат риск за тяхното здраве.

- допълнително извършени  от „ВиК Добрич“ АД контролни анализи на проби вода в 5-те зони на водоснабдяване по показател обща алфа активност – представени протоколи с резултати, отговарящи на наредбата; допълнително извършени от ведомствените водоизточници контролни анализи за една и съща проба питейна вода по показателите: обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран, - представени протоколи с резултати, отговарящи на здравните изисквания.

- от общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

- община Шабла -  през 2016 г. е реконструиран водопровод по ул. Нефтеняк, гр. Шабла с дължина 798 м. Изградена е битово-фекална канализация по ул. Равно поле, гр. Шабла с дължина  983 м и по ул. Нефтеняк, гр. Шабла с дължина 701 м; през 2015 г. е изпълнен проект “Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Ваклино, с. Езерец, с. Крапец и с. Дуранкулак, община Шабла”, финансиран от програмата за развитие на селските райони. Общата дължина на реконструираната водопроводна мрежа е 26 573 м.

- община Балчик - изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. Черно море, с. Кранево; рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул. Дунав, с. Кранево; изготвяне на прединвестиционно проучване, технически проект за канализация на ВЗ Сборно място и идеен проект за изграждане на трети утаител и дълбоко заустване на ПСОВ-Балчик (първи етап на проект “Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”); изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен проект за рехабилитация на ПСОВ-Албена (първи етап на проект “Рехабилитиране на ПСОВ-Албена”).

- община Каварна – поетапно доизграждане на водопроводната мрежа, както и модернизация и рехабилитация на вече изградената  такава.

Планирани за провеждане мерки  от общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

- община Шабла -  в програмата за опазване на околната среда на община Шабла 2015-2020 г. са заложени следните специфични стратегически цели: намаляване загубите на питейна вода чрез реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа; опазване на подземните води от замърсяване чрез изграждане на канализация и ПСОВ в по-големите населени места; предотвратяване замърсяването на подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрати, фосфати и др.). Подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в гр. Шабла,  с. Крапец и с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Тюленово са мерките, включени в плана за действие към програмата, за реализиране на стратегическите цели.

- община Балчик -  проект “Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Оброчищe” и  проект “Разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа на с. Кранево” за подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на с. Оброчище и с. Кранево.

- община Тервел - подмяна на водопроводната мрежа на с. Нова Камена, с. Зърнево и с. Безмер.

Изводи:

    - Водопроводната мрежа и съоръжения в област Добрич са стари и силно амортизирани, поради което загубите на вода са много големи, а честите аварии и ремонтни дейности по тях влияят неблагоприятно върху качеството на водата.

    - Като цяло относителният дял нестандартни проби  при крана на потребителя бележи спад - подобрен е с около 4.23 % в сравнение с предходната година.

    - Относителният дял нестандартни проби при крана на консуматора по съвместната мониторингова програма за РЗИ-Добрич бележи лек спад – подобрен е с около 1 % в сравнение с предходната година, а за  В и К дружеството  – с около 7%.

    - Относителният дял нестандартни проби при крана на консуматора на ведомствените водоизточници по съвместните мониторингови програми за РЗИ-Добрич  бележи растеж с около 9.2% в сравнение с предходната година, а за водоснабдителните организации – с около 1.4%.

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта остават:

- амортизираната водопроводна мрежа и съоръжения;

- използваните в селското стопанство торове и препарати - на територия от 4 719.7 км2 в област Добрич има над 30 000 стопанства и 3 800 206 дка са обработваема земя;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в точка шест от приложение 2 към чл.10, ал.1 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ (ДВ бр.88/2000г.) и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

6. Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена  връзка.

7. Необходимо е приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  от водоснабдителните организации, общините и пр. с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания.

Изготвил:

Д-р Таня Панчева

Началник отдел ДЗК